Перед монтажом террасной доски поверхность необходимо выровнять и укрепить. Производить укладку лаг следует на бетонное или цементно-песчанное  основание, армированное металлической сеткой, или на ровную подготовленную (хорошо утрамбованную) поверхность из щебня или песка (толщина подушки 3-5 см).

Можно так же производить монтаж лаг на столбы или иные опоры, расстояния по осям между опорами не должны превышать 60 см. Рекомендованный уклон в направлении от здания 0,5 - 1% от длины укладываемой поверхности. Расстояние между лагами не более 40 см. по осям. Зазор между досками должен быть 5 - 6 мм., при использовании пластиковых монтажных клипс.

Так как материал ДПК имеет температурное расширение, то компенсационные зазоры (далее КЗ) - необходимы!!! Формировать КЗ можно из подручных материалов, изготовив строительные «маячки». Расстояние от окончания доски или лаги до стены рассчитывается исходя из общей длинны напольного покрытия. 1 мм зазора на 1 погонный метр доски. Например: Длина покрытия 10 метров - зазор 10 мм.  При длине покрытия 15 метров, зазор должен быть не менее 15 мм. и т.д. Расстояние между лагами, с торцевой части, должно быть не менее 10 мм.  Доска крепится к лагам монтажными клипсами и шурупами. На 1 м2 террасной доски, при шаге между лагами 33,3 см, необходимо 20-23 монтажные клипсы и 4 стартовые.

В случае использования террасной доски для беседок, террас,  и т.д. ( при отсутствии прямого контакта конструкции основания с водой), лаги из ДПК, можно заменить на деревянный каркас пропитанный водоотталкивающим составом. Роль лаг, в данном случае, хорошо выполнит струганная доска толщиной не менее 40 мм. и шириной не менее 150 мм. Монтаж не требует никаких специальных навыков.